## Slide 1
TRƯỜNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG CAO THẮNG
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
THIẾT KẾ, THI CÔNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PCS
Ngày
giờ

## Slide 2: Nhóm thực hiện
GVHD: HỒ MINH CHÍNH
SVTH: TRẦN HOÀNG ANH 0307171101 CĐ CĐT 19B
TGTH: 12/6/2023 – 8/7/2023

## Slide 3: Mục tiêu
Sử dụng board vi điều khiển STM32 có màng hình cảm ứng thay thế PLC S7-1200 và màng hình HMI.

## Slide 4: TỔNG QUAN

## Slide 5: Khảo sát hệ thống
Tất cả chức năng của hệ thống

## Slide 6: Khảo sát hệ thống
Các tính năng còn lại sau khi lượt bỏ

## Slide 7: Các thành phần của hệ FPAC

## Slide 8: Phân tích các tín hiệu
Thành Phần | Tín hiệu
AnalogSensor::Level | Analog 0 – 10 V
AnalogSensor::Flow | Analog 0 – 10 V
AnalogSensor::Pressure | Analog 0 – 10 V
AnalogSensor::Temperature | Analog 0 – 10 V
Digital Input x 3 | Digital logic level 0 - 24
DigitalOutput x 7 | Digital logic level 0 - 24
Analog Input::Pump | Analog 0 – 10 V

## Slide 9: Phương án 1

## Slide 10: Phương án 2

## Slide 11: Chọn vi điều khiển và màng hình
Board 32F469I - DISCOVERY

## Slide 12: Khảo sát board Board Stm32F469I - DISCOVERY
Cấp nguồn thông quá USB connector
Xuất nhận tính hiệu điều khiển
thông qua Arduino uno terminal

## Slide 13: Khảo sát arduino connector
Lập bảng dựa trên STM32F469I-DISCO schematic và bảng 12. Alternate function trong STM32F469xx datasheet
Arduino connector pin | STM32F469 Pinout | STM32F469 Alternative Function
ARD_A0 | PB1 | ADC12_IN9
ARD_A1 | PC2 | ADC12_IN12
ARD_A2 | PC3 | ADC12_IN13
ARD_D6 | PA6 | TIM3_CH1/PWM
ARD_D7 | PG11 | 
ARD_D8 | PG10 | 
ARD_D9 | PA7 | TIM14_CH1/PWM

## Slide 14: Xác định phương án
Vì arduino connector không có chân nào kết nối với peripherals Analog out của MCU
-> Dùng phương án 1.

## Slide 15: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Module::PWM2AnalogConv
Module::Input : xung PWM logic level 5v, 1000Hz – 3000Hz
Module::Output : tính hiệu analog 0 – 10v
Module::powerSupply : DC 24v

## Slide 16: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Module::Relay 4 channel
Module::Input : tín hiệu digital logic level 5v cho từng kênh
Module::Output : đóng/mở tiếp điểm relay
Module::powerSupply : DC 5v
Note: Cần hàn dây, kết nối các chân Com lại với nhau

## Slide 17: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Module::Opto-isolator 4 channels x 2
Module::Input : tín hiệu digital logic level 5v - 24v cho từng kênh
Module::Output : ???
Module::powerSupply : không

## Slide 18: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Analog 0 – 10V to Analog 0 – 3.1V
Ứng dụng nguyên lý mạch chia áp
Tự làm mạch chia áp cho 4 kênh analog.
Module::Input : tín hiệu analog 0 - 10V cho từng kênh
Module::Output : tín hiệu analog 0 – 3.1V từng kênh
Module::powerSupply : không (linh kiện điện tử thụ động)

## Slide 19: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Mạch phân áp, xét tính tuyến tính của output (v2) và input (v1)
R1
R2
r1: giá trị danh nghĩa của r1
r2: giá trị danh nghĩa của r2
a : sai số của R1
b : sai số của R2
Giá trị thật của R1 = r1 + a
Giá trị thật của R2 = r2 + b
(*) Công thức tổng quát
(đã được chứng minh ở
nhiều tài liệu điện tử cơ bản)
(**) Công thức tổng quát khi
có sai số a và b
Đinh nghĩa hàm số tuyến tính:
Một hàm số được gọi là tuyến tính nếu nó có thể biểu diễn dưới dạng f(x) = ax + b với a và b là các hằng số.
Ta thấy: phương trình (**) có dạng
f(x) = ax + b
a = (R2+b)/(R1+a+R2+b)
b = 0
x := v1
Y := f(x)
=> Mạch phân áp ta thiết kế là tuyến tính

## Slide 20: Chọn thiết bị chuyển đổi tính hiệu
Mạch phân áp, chon R1, R2
Điều kiện: v2 không được lớn hơn 3.3v vì khoảng đọc được adc của mcu chỉ 0 – 3.3v, I2 < 8mA
Bài toán:
r1: giá trị danh nghĩa của 10K ohm
r2: giá trị danh nghĩa của 4.7K ohm
Giá trị thật của R1 = 10K + a
Giá trị thật của R2 = 4.7K + b
V1 = [0 - 10] v
Đạo hàm của pt trên theo v1 thì là dc hằng số > 0
v2, v1 đồng biến
v1 max khi v2 max

## Slide 21: Chọn các thiết bị khác
Arduino terminal
Lý do: có sẵn các terminal để dễ dàng kết nối
với các thành phần khác

## Slide 22: Chọn các thiết bị khác
Module DC 24V to DC 5V
Lý do:
Tận dụng bộ nguồn 24V có sẵn trên hệ PCS, chuyển đổi
thành nguồn 5V để cấp cho MCU và các
module cần nguồn 5V khác.
Module::Input : nguồn DC 24V
Module::Output : DC 5V, current max: 3A
Module::powerSupply : không
Note: cần hiệu chỉnh biến trở để output được 5V

## Slide 23: Chọn các thiết bị khác
USB female module và Cáp USB Mini type B
Lý do:
Để dể dàng cấp nguồn
Cho board stm32

## Slide 24: Viết firmware cho các periperals
Datasheet::STM32F469xx block diagram and schematic
Signal Type | STM32F469 Alternative Function | STM32Peripheral | Peripheral Clock Bus | STM32F469 Pinout | Arduino conector | Note
AnalogIn0 | ADC12_IN9 | ADC1 | APB2 | PB1 | ARD_A0 | 
DigitalOutput0 | ADC12_IN15 | GPIOC | AHB1 | PC5 | ARD_A4 | 
AnalogOut0 | TIM5_CH2/PWM | TIM5 | APB1 | PA1 | ARD_D3 | 1.37 Khz
External Input 5 | NVIC | GPIOB | AHB1 | PB14 | ARD_D12 | EXTI_LINE_14
External Input 6 | NVIC | GPIOD | AHB1 | PD3 | ARD_D13 | EXTI_LINE_3

## Slide 25: Firmware External Interrupt
- Trigger edge : falling and rising
- Các chân từ ARD_D7 đến ARD_D13

## Slide 26: Firmware PWM
Sử dụng timer 5
pwm out channel 2 và channel 3
Xung PWM có tần số
trong đoạn [1000 - 3000] Hz
Sử dụng ngắt tràng
để update giá trị dutyCycle

## Slide 27: Firmware ADC
Dùng ADC1, input kênh 9, 12, 13, 14
Resolution 10 bit
Chế độ Single mode
Thời gian lấy mẫu 28 chu kỳ máy
Có ngắt báo kết thúc chuyển đổi

## Slide 28: Firmware Digital Output

## Slide 29: Firmware PID
Ứng dụng thư viện PID có sẵn cho stm32
Khảo sát thư viện:
Viết trên ngôn ngữ C
Có chức năng tính toán PID theo kP, kI, kD.
Có thể tùy chỉnh được thời gian lấy mẫu.
Yêu cầu từ thư viện:
Thư viện yêu cầu cung cấp 1 hàm với chức năng
là trả về giá trị của system ticks kiểu dữ liệu uint32_t.

## Slide 30: Thiết kế HMI
Tổng quan nền tảng stm32TouchGfx
Ngôn ngữ C++

## Slide 31: Các tiêu chí khi thiết kế HMI
Bộ màu
Màu sắc trong thiết kế giao diện rất
quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cảm
tình và nhận thức của người dùng về
chất lượng sản phẩm. Màu sắc cũng
giúp tạo ra sự nhất quán và đồng nhất
cho giao diện.

## Slide 32: Thiết kế HMI
Sơ đồ khái quát

## Slide 33: Thiết kế HMI
Screen::Menu
Thành phần:
Button::Closed-loop control
Chuyển quá màng hình điều khiển PID
Button::Information
Thông tin tác giả
Button::SettingVar
Cài đặt các thống factor, offset
Button::ChangeLangs
Ngôn ngữ tiếng Việt – tiếng Anh

## Slide 34: Screen::SetingVar
textBox::LevelSensor
textBox::FlowSensor
textBox::PressureSensor
textBox::TemperatureSensor
slider::linerValve
slider::Pump
Box0..6:digitalInput
toggleButton0..2::Valve 102, Bơm analog
Bơm on/off

## Slide 35: Screen::ClosedLoopControl

## Slide 36: Screen::ClosedLoopSetting

## Slide 37: Kiến trúc phần mềm
Tại sao cần quan tâm kiến trúc phần mềm?
Vì dụng nền tảng stm32TouchGfx để phát triển HMI nên người dùng cần nắm bắt được một số khái niệm, cũng nhưng cơ chế mà nền tảng này hoạt động.
Mục đích:
  Có thế thiết kế UI như ý muốn.
  Gồm có:
  Model-View-Presenter Design Pattern.
  Code Structure

## Slide 38: Kiến trúc của stm32TouchGfx
Model-View-Presenter Design Pattern
MVP giúp tách biệt các tầng của ứng dụng, dễ dàng kiểm thử, và nâng cao tính bảo trì.

## Slide 39: Kiến trúc của stm32TouchGfx
Code Structure

## Slide 40: Hệ điều hành của hệ thống
FreeRTOS
Đặt điểm của hệ thống HIM mà ta đang thiết kế:
Chương trình phức tạp
Nhiều trạng thái
Nhiều event
Yêu cầu thời gian thực
Yêu cầu xử lý đa nhiệm và chia sẻ tài nguyên.
=> việc lập trình bare metal sẽ rất khó khăn cho phát triển và bảo trì.
Giải pháp:
Cài đặt hệ điều hành thời gian thực cho hệ thống này là điều cần thiết.
Stm32 và nền tảng stm32TouchGfx đều hỗ trợ hệ điều hành FreeRTOS. Do đó áp dụng FreeRTOS.

## Slide 41: Các task của phần mềm

## Slide 42: Thực nghiệm
Xác định hệ số factor và offet của cảm biến
Cảm biến áp xuất:
Cho đóng/mở các van sao cho nước được bơm vào bình áp suất.
Vào màng hình setting var, chọn chế độ điều khiển bơm là analog.
Kéo thanh slider của bơm tối đa, để công suất của bơm cực đại.
Lúc này ta thấy giá trị analog của cảm biến áp suất là 4.79v
Giá trị hiển thị trên áp suất kế là 250 mbar.
Tiếp tục thay đổi thanh slider của bơm tại 1 vị trí khác bất kỳ, ta được cặp số tương ứng 2.1V và 100 mbar.

## Slide 43: Thực nghiệm
Xác định hệ số factor và offet của cảm biến
Vì cảm biến là tuyến tính. Ta có thể tìm factor và offet bằng cách lập hệ phương trình:
giải hệ phương trình ta được:
Ta nhập 55.75 ở ô factor Ch.2 và -17.09 ở ô offset Ch.2
Sau đó nhấn nút tick để lưu và hệ thống cập nhật 2 giá trị.

## Slide 44: Thực nghiệm
Xác định hệ số factor và offet của cảm biến

## Slide 45: Thực nghiệm
Điều khiển PID, Điều khiển lưu lượng:
Vào màng hình điều khiển pid
Đóng/mở các van sao cho nước được bơm chạy qua cảm biến lưu lượng.
Trên màng hình, mở digital 1 để chọn bơm ở chế độ analog,

## Slide 46: Thực nghiệm
Điều khiển PID, Điều khiển lưu lượng:
Sau đó chọn set

## Slide 47
Chon nhấn vào nút Actuator để chọn hệ điều khiển.
Chọn Flow rate và ấn vào nút tick xanh.
Sau đó tiến hành nhập các hệ số Kp = 1, Ti = 3, Td = 0 và set point = 100 như mong muốn. Ấn Confirm để hoàn tất cài đặt.